## Slide 1
MESA TEMÁTICA
Agua, pérdidas y energía. Optimización de la producción y reducción de consumos energéticios.
Ramón González Tévar
Director de Operaciones
ALJARAFESA

## Slide 2
Comarca del ALJARAFE
Área metropolitana de Sevilla
1.136 km2
31 municipios
70 hab/km2 (1971)
344 hab/km2 (2025)

## Slide 3
El éxito de la gestión supramunicipal del Ciclo Integral del Agua

## Slide 4
Ayuntamientos competentes en abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
En 1971, 19 municipios y la Diputación de Sevilla crearon la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
In 1981, crea la empresa pública ALJARAFESA, órgano de gestion directa de la Mancomunidad. Asume servicios en baja (abastecimiento y saneamiento)
La Mancomunidad asumió las competencias municipales de los servicios. En 1971 el abastecimiento en alta a las poblaciónes.
Antecedentes

## Slide 5
Aljarafesa opera el ciclo integral del agua en:
  31 municipios medianos y pequeños: 28 tienen menos de 20.000 hab. y 7 tienen menos de 5.000 hab.
  Sirve a 390.000 habitantes
Es un sistema de gestión complejo:
  una ETAP abastece a 30 municipios.
  Una EDAR sirve a 22 municipios.
Aljarafesa ha obtenido altas cotas de gestión para un sistema mancomunado:
  Calidad de servicio uniforme por municipio.
  ANR < 20% (Med. Nacional: 23,5% / <20.000 hab 28%)
  Cons. doméstico 103,9 l/hab/día
  (Med. Nacional 131 l/hab/día / <20.000 hab 134 l/hab/día)
  Cumplimiento de la normativa asociada

## Slide 6
Ciclo urbano del agua |  |  | 
Número de municipios | 19 | 31 | 
Número de habitantes* |  |  | 
Pueblos originarios | 58.648 | 243.765 | x4
Incorporaciones | 0 | 95.622 | 
Suma | 58.648 | 339.387 | x5,7
Ciclo urbano del agua y sólo depuración |  |  | 
Número de pueblos |  | 33 | 
Número de habitantes |  | 374.346 | 
* datos INE data. Población estimada no censada:15% (no incluida).
Incremento poblacional 7 veces superior a la media provincial, autonómica y nacional.
Las principals infraestructuras hidráulicas se han multiplicado en más de 10 veces.
Claves: Consenso y participación activa de los ayuntamientos.
Evolución de la población
Población servida | 1971 | 2026 | incr.

## Slide 7
 | 1971 | 1981 | 2025 | 71-25
ETAP |  |  |  | 
Caudal diseño (l/s) | 105 | 655 | 1.775 | x17
Capacidad bombeo (l/s) | 150 | 630 | 3.000 | x20
Red de distribución de agua potable |  |  |  | 
Depósitos reguladores (m3) | 18.400 | 33.100 | 283.967 | x15
Red de distribución (km) | 105 | 315 | 2.725 | x26
Tratamiento y distribución de agua potable
Comunidad Usuarios abastecimiento ámbito ALJ-EMASESA. Centralización del tratamiento (ETAP Salteras)
Gestión profesionalizada del servicio
Misma Calidad del agua para toda la población
Evolución del tratamiento y distribución de agua potable

## Slide 8
EDARs | Guadalquivir | Guad. I | Guad. II | Aznalcóllar | Isla Mayor | Gerena | C. Campo C. Céspedes | Guillena | Total
Número de municipios | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33
Población equivalente (h-e) | 460.000 | 50.400 | 41.300 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 1.200 | 31.900 | 634.800
Caudal de diseño (m3/d) | 105.000 | 12.750 | 10.500 | 3.200 | 1.800 | 2.100 | 500 | 6.000 | 141.300
Red de saneamiento (km) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900
Saneamiento y depuración de aguas residuales
Centralización de estaciones depuradoras de aguas residuales
Gestión profesionalizada del servicio
Contribución a la sostenibilidad medioambiental de la Comarca
Evolución del saneamiento y depuración de aguas

## Slide 9
CU Abastecimiento Emasesa y Aljarafesa. Septiembre 2023

## Slide 10
01.02.26
CU Abastecimiento Emasesa y Aljarafesa. Febrero 2026

## Slide 11
Nivel río Guadalquivir. 5-12/02/2026

## Slide 12
ANR: Eficiencia e IFE ALJARAFESA
4,82 m3/km·d

## Slide 13
Consumos energía eléctrica 2024 vs. 2025

## Slide 14
Consumos en red de energía eléctrica 2025

## Slide 15
Cogeneración 500 kWe EDAR Guadalquivir
PSFV 246 kWp EDAR Aznalcázar
PSFV 250 kWp EDAR Villamanrique
PSFV 4,43 MWp ETAP Salteras

## Slide 18
GAIA cuenta con 36 actuaciones, un presupuesto total de 10.156.405,86 € y una ayuda de 9.572.573,58 €.

## Slide 19
Las actuaciones incluidas son:
A01 GIS de las redes del sistema Guadiamar
A02 Modelado hidrodinámico de las redes del sistema Guadiamar
A05 Micro-sectorización de la red de abastecimiento del sistema Guadiamar
A06 Telelectura de Contadores en el sistema Guadiamar
A10 Digitalización saneamiento y depuración del sistema Guadiamar
A15 Gemelo digital de sistemas de abastecimiento
A17 Gemelo digital de sistemas de saneamiento
A18 Gemelo digital de depuradoras
Otras actuaciones que son comunes con otros bloques:
A11 Digitalización vertidos a DPH en ALJARAFESA
A12 GAM: Infraestructura en la nube para procesamiento de datos masivos e IA
A14 Herramienta IA para la detección de fugas y fraude en la red
A16 Servicios digitales al usuario basados en telelectura
A19 Observatorio Nacional de Gestión del ciclo del Agua
A20 Plataforma para la cogobernanza del DPH
A21 Plataforma de transparencia con Ayuntamientos
A29 Plan integral de gestión del saneamiento de los sistemas Guadiamar y Aljarafe II
A31 Estrategia para el diagnóstico, control y gestión de las fugas estructurales de ALJARAFESA
A32 IA para la gestión eficiente del binomio Agua-Energía en las plantas de producción de Aljarafesa (ETAP, EDAR)
A34 Herramienta para la observación y vigilancia meteorológica en las cuencas de saneamiento de ALJARAFESA
A35 Portal de transparencia y comunicación con el usuario de ALJARAFESA

## Slide 21
Telelectura. Plano de despliegue.

## Slide 22
Telelectura. Datos agregados.

## Slide 23
La eficacia de un esfuerzo en común
El éxito de la gestión mancomunada
www.aljarafesa.es
Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n
41940 Tomares, Sevilla (Spain)
+34 955 60 81 00
registro@aljarafesa.es